SC "MAX PROVISION ENERGY" SRL

Arad

# MEMORIU TEHNIC

întocmit conform Ordin 863 – 02.07.2008

A.  PIESE SCISE

DATE GENERALE

- DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII:

Reparații străzi în loc. Pâncota și loc. Măderat, județul  Arad

- AMPLASAMENTUL:

Traseul străzilor analizate se situează în Orașul Pâncota și în localitatea Măderat judeţul Arad. Strada Crișan, strada 1 Mai, strada Soarelui, strada Libertății, strada Văii precum și intersecțiile Mărășești - Luncii, Brâncoveanu - Horea, Brancoveanu - Avram Iancu (DJ 709), Ion Creanga - Cimitirului, Libertății - DJ 792C, din localitatea Pâncota și Strada Bisericii și strada 2, din localitatea Măderat, aceste străzi având o structură rutieră cu starea îmbrăcămintei bituminoase ca fiind rea, în unele zone greu accesibile. Zona de amplasament a străzilor local analizate nu este afectată de fenomene evidente de instabilitate sau eroziune.

- TITULARUL INVESTIŢIEI:

Orașul PÂNCOTA

- BENEFICIARUL INVESTIŢIEI:

Orașul PÂNCOTA

- ELABORATORUL CAIETULUI DE SARCINI:

S.C. MAX PROVISION ENERGY S.R.L. Arad

PREZENTAREA PROIECTULUI PE SPECIALITĂŢI

SITUAŢIA EXISTENTĂ

Strada Crișan, strada 1 Mai, strada Soarelui, strada Libertății, strada Văii precum și intersecțiile Mărășești - Luncii, Brâncoveanu - Horea, Brancoveanu - Avram Iancu (DJ 709), Ion Creanga - Cimitirului, Libertății - DJ 792C, din localitatea Pâncota, prezintă o serie de defecțiuni majore care implică realizarea de reparații la partea carosabilă prin asanarea suprafeței burdușite, frezarea și realizarea completării stratului de piatră spartă și realizarea îmbrăcămintei bituminoase într-un singur strat. Pe lângă aceste probleme mai avem podețul de la intersecția Mărășești - Luncii și podețul de la intersecția Crișan - Brâncoveanu, podețe ce sunt colmatate și deteriorate, acestea necesitând înlocuirea.

Strada Bisericii și strada 2 din localitatea Măderat, prezintă o serie de defecțiuni majore care implică realizarea de reparații la partea carosabilă prin asanarea suprafeței burdușite, frezarea și realizarea completării stratului de piatră spartă și realizarea îmbrăcămintei bituminoase într-un singur strat

DEVIEREA ŞI PROTEJĂRILE DE UTILITĂŢI AFERENTE

Pentru realizarea investiţiei nu sunt necesare devieri de reţele sau lucrări de protejare a reţelelor existente.

SURSELE DE APĂ, ENERGIA ELECTRICĂ, PENTRU LUCRĂRI DEFINITIVE ŞI PROVIZORII

Fiind o lucrare de dimensiuni mici, nu se impune racordarea la sursele de apă, energie electrică şi alte surse, iar sursa de apă potabilă va fi de tipul îmbuteliată.

TRASAREA LUCRĂRILOR

Inainte de a incepe lucrarile, constructorul împreună cu proiectantul și beneficiarul vor marca zonele afectare.

j) ANTEMĂSURĂTOAREA

Antemăsurătorile au fost încadrate în articole de norme de deviz, antemăsurătoarea stă la baza devizului analitic (formularul F3).

Activitatile/articolele cuprinse in Listele de cantitatile de lucrari, corespund structurii pe grupe si  subgrupe de lucrari a indicativelor aferente intretinerii drumurilor publice conform Ordinului nr. 346 din 15 mai 2000 pentru aprobarea Nomenclatorului activităţilor de administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii la drumurile publice, astfel:

MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂŢI

MEMORIU DRUMURI

Proiectul este elaborat în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare privind reparații străzi, cu utilizarea materialelor în totalitate ecologice şi locale.

- Categoria de importanţă 					C

- clasa de importanţă 						III

Partea carosabilă existentă prezintă o serie de gropi cu diametrul de 60 … 80 cm și  zone extinse cu faianțări pronunțate.

Suprafața reparațiilor propuse prin prezentul caiet de sarcini este:

| TABEL SUPRAFETE STRAZI PANCOTA |
| --- |
| Nr. crt. | Strada | Lungime | Latime | Suprafata | Procent | Suprafete | Suprafete |
|  |  | strada | strada | burdusiri | reparatii | cu frezare | asfaltate |
|  |  | m | m | mp | % | mp | mp |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Crisan | 719 | 4.00 | 20.00 | 7.00 | 201.32 |  |
| 2 | Intersectie 1 Marasesti - Luncii | 20.00 |  |  |  |
| 3 | Intersectie 2 Brancoveanu - Horea | 50.00 |  |  |  |
| 4 | Intersectie 3 Brancoveanu - DJ 709 | 40.00 |  |  |  |
| 5 | Strada 1 Mai | 515 | 4 | 40.00 | 7.00 | 144.20 |  |
| 6 | Soarelui |  |  | 40.00 |  | 180.00 |  |
| 7 | Decebal |  |  | 20.00 |  | 120.00 |  |
| 8 | Intersectie 4 Ion Creanga - Cimitirului | 6.00 |  |  | 36.00 |
| 9 | Strada Libertatii |  | 5.0 | 30.00 |  | 30.00 |  |
| 10 | Parcare Libertatii | 60 | 5.5 |  |  |  | 330.00 |
| 11 | Strada Vaii |  | 2.5 | 50.00 |  | 130.00 |  |
| TOTAL |  |  |  | 316.00 |  | 806 | 366.00 |

| TABEL SUPRAFETE STRAZI MADERAT |
| --- |
| Nr. crt. | Strada | Lungime | Latime | Suprafata | Suprafete |
|  |  | strada | strada | burdusiri | cu frezare |
|  |  | m | m | mp | mp |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Strada bisericii |  |  | 35.00 | 90.00 |
| 3 | Strada 2 | 573 | 4 | 160.00 | 453.00 |
| TOTAL |  |  |  | 195.00 | 543.00 |

Lucrările prevăzute sunt:

Pentru suprafețe burdușite

- realizarea săpăturii la cota de - 0,61 m față de cota îmbrăcămintei existente și transportul materialului rezultat în locul indicat de beneficiar;

- realizarea stratului de formă din balast nisipos în grosime de 15 cm;

- realizarea stratului inferior de fundație din balast în grosime de 20 cm;

- realizarea stratului superior de fundație din piatră spartă în grosime de 20 cm;

- realizarea îmbrăcămintei bituminoase din beton asfaltic tip BA16 într-un singur strat cu grosimea stratului de 6,0 cm;

- realizarea badijonării suprafeței în special pe contur pentru a se etanșa rostul dintre îmbrăcămintea existentă și cea nouă;

Pentru suprafețe reparate cu frezare

- frezarea suprafețelor izolate și întinse și transportul materialului rezultat în locul indicat de beneficiar;

- completarea stratului de piatră spartă astfel la cota cu -0,06 m față de structura existentă;

- realizarea îmbrăcămintei bituminoase din beton asfaltic tip BA16 într-un singur strat cu grosimea stratului de 6,0 cm;

- realizarea badijonării suprafeței în special pe contur pentru a se etanșa rostul dintre îmbrăcămintea existentă și cea nouă;

Pentru suprafețe reparate fără frezare (zona de racord la intersecții

- realizarea îmbrăcămintei bituminoase din beton asfaltic tip BA16 într-un singur strat cu grosimea stratului de 6,0 cm;

- realizarea badijonării suprafeței în special pe contur pentru a se etanșa rostul dintre îmbrăcămintea existentă și cea nouă;

- Asigurarea scurgerii apei

Podețul de la intersecția Mărășești - Luncii și podețul de la intersecția Crișan - Brâncoveanu, podețe ce sunt colmatate și deteriorate, acestea necesitând înlocuirea, se vor înlocui cu podețe tubulare cu diametrul interior al tubului de 400 mm, la capeți se va realiza timpanul din beton armat, beton clasa C 30/37, tubul se va monta pe un pat de nisip sau balast nisipos, materialul granular va înveli tubul.

- Siguranţa circulaţiei

Pe perioada execuţiei lucrărilor constructorul va lua măsurile de semnalizarea punctului de lucru conform Ordinului MT/MI 1124/411/2000.

-  Devierea şi protejările de utilităţi aferente

Pentru realizarea investiţiei nu sunt necesare devieri de reţele sau lucrări de protejare a reţelelor existente.

CALITATEA IN CONSTRUCTII

Se vor respecta prevederile din  Legii 10, cu privire la calitatea în constructii;

Trebuie îndeplinite conditiile de calitate ale materialelor ce intră în compunerea structurii rutiere, acestea trebuie să fie insoţite de certificate de calitate.

    - PROTECŢIA  MEDIULUI

Realizarea proiectului precum si utilizarea străzilor nu constituie sursa de poluare. Activităţile ce fac obiectul prezentului proiect nu au un impact semnificativ sau redus asupra mediului, avand in vedere ca nu intra sub incidenta HG 445/2009 sau a art. 28 din OUG 57/2007 aprobata prin Legea 49/2011. Realizarea proiectului va duce la imbunatatirea unor factori de mediu dupa cum urmeaza:

Protectia calitatii apelor

Prin realizarea proiectului se va inlatura posibilitatea infiltrarii apelor pluviale in zona carosabilului sau in zonele invecinate străzilor.

Apa pluviala se va colecta prin santuri si se deverseaza prin podete, evitandu-se stagnarea apei de ploaie, sub forma de balti, pe traseul străzilor.

Atat pe perioada construirii cat si in perioada de exploatare se va tine seama de protectia mediului fata de eventualii poluanti din aceste perioade.

Protectia aerului

Prin realizarea  proiectului se va reduce semnificativ cantitatea de praf din aer;

De asemenea cantitatea de noxe emanate de mijloacele de transport, pe drumurile reparate si optimizate va fi mult mai redusa decat in situatia actuala.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Traficul pe zona sistematizata va reduce cantitatea de zgomot si de vibratii.

Aceste lucrari vor avea un impact semnificativ atat pentru participantii la trafic cat si pentru persoanele ce traiesc sau muncesc in imediata apropiere.

Protectia solului si subsolului

Sursele de poluare in perioada de executie sunt generate de:

- traficul auto prin scurgeri accidentale de produse petroliere in timpul operatiilor de alimentare sau datorita starii tehnice defectuoase a utilajelor si echipamentelor de transport si montaj.

- depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor pe suprafete de teren neimpermeabilizate.

Reducerea impactului asupra solului si subsolului se realizeaza prin utilizarea mijloacelor de transport si montaj in stare buna de functionare si depozitarea controlata a reziduurilor si a materialelor de constructii. In perioada de executie, poluarea solului si subsolului variaza de la negativ moderat la neglijabil.

Gospodarirea deseurilor

Deseuri rezultate in perioada de executie.

In perioada de executie pot rezulta urmatoarele tipuri de deseuri: pamant de decoperta, de excavatie, materiale de constructii, uleiuri uzate.

Pana la transportul deseurilor generate in decursul desfasurarii lucrarilor pe santier, colectarea, transportul si depozitarea temporara sau definitiva a acestora se va face conform prevederilor HG nr. 856 din 16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Vehiculele care asigura transportul surplusului de materiale rezultate din sapaturi sau materiale ramase din procesul de executie vor fi riguros verificate pentru a preintampina imprastierea acestora pe traseu si vor avea rotile curatate la iesirea din zona santierului. Pentru muncitorii de pe santier se vor asigura closete ecologice cu tanc etans vidanjabil.

Colectarea selectiva a deseurilor se va face prin pubele specializate. Se vor respecta prevederile Legii nr. 426/2001 si HG 856/2002.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Nu se afecteaza ecosistemele terestre si acvatice.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoare

Prin prezentul proiect nu se genereaza substante toxice si periculoase.

Protectia impotriva radiatiilor

Prin realizarea proiectului nu se produc radiatii.

Protectia solului si a subsolului

Nu se afecteaza solul si subsolul.

Se respecta prevederile ordinului 756/1997 si ordinul 592/2002.

Durata de realizare şi etapele principale, graficul de realizare a investiţiei:

Lucrările prevăzute a se realiza în prezenta documentaţie s-au eşalonat pe o perioadă de 2 luni.

CAIETE DE SARCINI

Caietele de sarcini sunt întocmite pentru toate operaţiile de lucrări, în conformitate cu standardele în vigoare şi adaptate la situaţia reală din teren, caietele de sarcini sunt anexate la documentaţie.

LISTELE CU CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI

S-au întocmit antemăsurătorile de unde rezultă clar cantităţile de lucrări, acestea au fost încadrate în articole de norme de deviz, pe baza acestora s-au întocmit Listele cu cantităţile de lucrări (formularul F3) şi listele cu consumul de materiale (formular F6), listele cu consumul de manoperă (formular F7) listele cu consumul de ore de funcţionare utilaje (formular F8) listele cu consumul privind transportul (formular F9). Antemăsurătorile şi listele de cantităţi precum şi extrasele sunt anexate.

Intocmit,

Ing. dipl. Aurel COLDEA