| P.F.A. ,,BEGOV FRANCISC,, Arad str.Luncii nr.11 F02/596/2008, C.I.F. 24071564 Tel:0721.500.758 e-mail: begovf@yahoo.com | Proiect nr.17/2016 Beneficiar : Oraşul Pâncota Denumire proiect : CENTRALĂ TERMICĂ CU GRUP SANITAR PUBLIC –oraş Pâncota |
| --- | --- |

RASPUNS

la solicitările din adresa nr.163 / 03.03.2017

Referitor pct. Nr.1

CT0098 RACORD TERMIC INCINTĂ

Devizul de lucrări se completează cu următoarele:

-IC47B1/asim –montare piese preizolate (mufe ,coturi ) la ţevile preizolate Zn ,Dn3/4in ,..buc=12

-YC01-Procurare materiale   …………………………………………… Lei =

-coturi preizolate Zn Dn3/4 in–buc=8

-mufe preizolate Zn Dn3/4 in-  buc=4

-material  mărunt

-IC48B1/asim- montare piese preizolate (mufe ,coturi ) la ţevile preizolate Zn ,Dn2in ,..buc=16		-YC01-Procurare materiale   …………………………………………… Lei =

-coturi preizolate Zn Dn2in –buc=8

-mufe preizolate Zn Dn2in -  buc=4

-manşoane pentru izolaţie Dn2in- buc=4

-material  mărunt

-IE04B1-  Efectuare probe de etanşare la ţevi din 2in –instalaţii de încălzire  …..ml=20

Referitor pct. Nr.2

CT0088 RACORD CANALIZARE  MENAJERĂ INCINTĂ

Devizul de lucrări se completează cu următoarele:

-ACA20D1-Inchiderea capetelor conductelor din PP/PVC pentru efectuarea probelor de presiune, Dn150mm ………………………………………………………………………..Buc=1

Referitor pct. Nr.3

CT0078 RACORD  DE APA  INCINTĂ LA CT+WC

Devizul de lucrări se completează cu următoarele:

-IC54C1/asim/manop.-montare mufă rapidă Dn32mm ………………………buc=2

-SF06B1/manop.-montare cămin vizitare din PVC DN315mnm ………….…buc=1

-SD13D1/manop.- montare robinet trecere cu ventil şi mufe Dn11/4in……...buc=2

-IC34E1/asim/manop.-Montare niplu Dn11/4in ………………………………..buc=2

-SD31Ei/asim/manop. –Montare record olandez Dn11/4 in …………………buc=2

-SF02A1- efectuare probe de presiune si etansare –ţevi+armături ………….m=15

-SF04A1-spălarea şi darea în funcţiune …………………………………………m=15

Referitor pct. Nr.4

CT0028 INSTALAŢII SANITARE INTERIOARE

Incadrarea  -SB51A1- se înlocuieşte cu :

-SA43H1-brăţări pentru fixare ţevi PVC DN50mm ……………………….buc=10

-SA43K1- brăţări pentru fixare ţevi PVC DN100mm ……………………….buc=8

Devizul de lucrări se completează cu următoarele:

-SA43D1- brăţări pentru fixare ţevi PPR DN20mm ……………………….buc=30

-SA43E1- brăţări pentru fixare ţevi PPR DN25mm ……………………….buc=12

-SFA2A1-efectuare probe de etanşare le presiune inst. Interioare……….m =60

-SF04A1-spălarea şi darea în funcţiune a conductelor de apă ……………m=60

-ACA20B1-Probe de presiune la conductele din PP/PVC Dn110mm………m=50

Intocmit

ing. Begov F.