| FIŞA TEHNICĂ NR. 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Centrala termica cu grup sanitar public | Proiectant: PFA BEGOV FRANCISC |  |  |
| Utilajul, echipamentul tehnologic: | Cazan combustibil gazos cu tiraj forţat, funcţionare în condensaţie având puterea termică de 50 kW |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali: Tip constructiv: cazan mural; Putere termica : 50 kW Presiunea maxima de lucru: 4,4 bar; Diametru tub evacuare fum: 80/125 mm Alimentare electrică: 230/50 V / Hz |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: eficineţă energetică până la 109%; |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: Să posede act de omologare sau agrement tehnic |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Termen de garanţie minim 24 luni Asigurarea pieselor de schimb în afara perioadei de garanţie 10 ani Durata minima de viata.................10 ani asigurarea pieselor de schimb ....max.10zile |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: Instrucţiuni de utilizare în limba română; |  |  |

Proiectant:

| FIŞA TEHNICĂ NR. ... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Centrala termica cu grup sanitar public | Proiectant: PFA BEGOV FRANCISC |  |  |  |
| Utilajul, echipamentul tehnologic: | Vas de expansiune închis cu volumul de 50 de litri |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali: domeniu de utilizare: inst. sanitare tip constructiv -cilindric vertical; cap. nominală 50 litri; presiunea preîncărcare : 1,5 bar diametru racord vas de expansiune : 3/4". |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: -temperatura de lucru :-10.....+99grd.C -executat di OL de înaltă calitate; -membrană din cauciuc special. |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: Să posede act de omologare sau agrement tehnic |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Termen de garanţie minim 12 luni Asigurarea pieselor de schimb în afara perioadei de garanţie 10 ani Durata minima de viata.................10 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: Instrucţiuni de utilizare în limba română; |  |  |

Proiectant: